## Slide 1: Προηγμένο IoT σύστημα παρακολούθησης αθλούμενου με χρήση Ηλεκτρομυογραφικού (sEMG) συστήματος και Arduino σε περιβάλλον IoT
Δημήτρης Μιαούλης
Επιβλέπων: Σταύρος Κουμπιάς

## Slide 2: Εισαγωγή 01

## Slide 3: Εισαγωγή
Οι απαιτήσεις του σύγχρονου αθλητισμού συνεχώς αυξάνονται οδηγώντας σε ραγδαίες αλλαγές.
Έντονη ανάγκη για:
Αύξηση στοχευμένων μεθόδων προπόνησης
Πρόληψη τραυματισμών
Μεγιστοποίηση επιδόσεων
Η μυική κατάσταση των αθλητών είναι από τις πλέον σημαντικές παραμέτρους επιδόσεων, κρίνοντας αναγκαία την ύπαρξη δεδομένων πραγματικού χρόνου.
Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ) προσφέρει δυνατότητες ασύρματης επικοινωνίας και αποθήκευσης δεδομένων στο Cloud.
Δυνατότητα για:
Εύχρηστα ασύρματα συστήματα
Παρακολούθηση πραγματικού χρόνου αλλά και ιστορικό

## Slide 4: Βασικές Πληροφορίες
Για την παρακολούθηση της μυικής κατάστασης χρησιμοποιείται κυρίως η Ηλεκτρομυογραφία (ΗΜΓ).
Ηλεκτρόδια με βελόνα
Επιφανειακά (αυτοκόλλητα) ηλεκτρόδια
Από το 2018, στόχος η ανάπτυξη συστημάτων επιφανειακής ηλεκτρομυογραφίας (sEMG) παρέχοντας,
ακριβή ανίχνευση της μυϊκής κόπωσης
παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο
Η έγκαιρη ανίχνευση κούρασης βοηθά στην πρόληψη των τραυματισμών και στη βελτιστοποίηση της απόδοσης.
Απαραίτητη για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων προπόνησης και αποκατάστασης.
Βελτιώνει την κατανόηση της μυϊκής φυσιολογίας και της απόκρισης στην άσκηση.
Γιατί παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο;

## Slide 5: State of the art 2019 2020
Αποφάσεις μέσω αλγορίθμου που χρησιμοποιεί το εΗΜΓ και την Διάμεση Συχνότητα
Ισοτονική άσκηση
Εφαρμογή για απεικόνιση κατάστασης και πληροφοριών
An EMG Patch for Real-Time Monitoring of Muscle-Fatigue
Χρήση πολλαπλών καναλιών για εξαγωγή πληροφοριών μυικής κούρασης
Λήψη αποφάσεων μέσω χαρακτηριστικών στο Πεδίο Συχνότητας, όπως Μέση και Διάμεση Συχνότητα
An sEMG System for Muscle Fatigue Detection

## Slide 6: State of the art
Αλγόριθμος με βήμα ενεργοποίησης
Ανάλυση στο Πεδίο Συχνότητας
Ισομετρική άσκηση
Proposed Fatigue Index for Muscle Fatigue Detection
Ασύρματη συσκευή χαμηλού κόστους
Λειτουργία σε εφαρμογή κινητού
Ανίχνευση κούρασης εξετάζοντας Διάμεση Συχνότητα και Μέση Τετραγωνική Ρίζα
Development of Consumer-Friendly sEMG System
2023
2022

## Slide 7: Στόχοι της διπλωματικής
Κύρια Ιδέα
Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης μυών
Φορητή συσκευή τεχνολογίας αιχμής
Παρακολούθηση της μυικής κατάστασης
Εφαρμογή
Ασύρματη Επικοινωνία
Χαμηλό κόστος
Ανάλυση εΗΜΓ
Αλγόριθμοι για λήψη απόφασης
Έλεγχος συσκευής
Ιστορικό μετρήσεων μέσω Cloud

## Slide 8: Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά εΗΜΓ
Άμεση κατανόηση του ΗΜΓ
Δεδομένα απόδοσης του μυός
Άνεση και αξιοπιστία
20Hz έως 500Hz
Μέση συχνότητα σε ξεκούραση 70Hz με 80Hz
Notes: Direct Muscle Insights Captures myoelectric signals from muscle fiber variations.
Muscle Performance Data Provides frequency and amplitude data for fatigue analysis.
Comfort and Reliability sEMG is more comfortable for athletes and has higher test-retest reliability (0.88) compared to EMG (0.62).

## Slide 9: Θόρυβος στο εΗΜΓ
Είδος | Εξήγηση | Τρόπος επίλυσης
1/f | Θόρυβος χαμηλής συχνότητας | Χρήση Υψιπερατού φίλτρου
Θόρυβος γραμμής ρεύματος | Παρεμβολές εναλλασσόμενου ρεύματος στα 50 Hz | Χρήση μπαταρίας για την αποφυγή του
Θόρυβος Baseline | Από τη διεπαφή δέρματος-ηλεκτροδίου και θερμικό θόρυβο | Χρήση Ζωνοπερατών φίλτρων
Παρεμβολές από ΗΚΓ | Λόγω της καρδιακής δραστηριότητας | Προσεκτική τοποθέτηση ηλεκτροδίων

## Slide 10: Μυική Κούραση
Μέση Τετραγωνική Ρίζα
Μέση Συχνότητα
Ολοκληρωμένο ΗΜΓ
Διάμεση Συχνότητα
Υστερεί στον αντικειμενικό παράγοντα
Προσδιορίζεται μέσω χαρακτηριστικών στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας
Πεδίο Χρόνου
Πεδίο Συχνότητας
Όταν ο μυς κουράζεται οι τιμές αυτες τείνουν να αυξάνονται
Λόγω κούρασης το φάσμα συγκεντρώνεται στις χαμηλές συχνότητες

## Slide 11: Αρχιτεκτονική Συστήματος Νο.1
Arduino UNO R4 WiFi, λόγω δυνατοτήτων ασύρματης επικοινωνίας
BioAmp EXG Pill, έναν αισθητήρα για την καταγραφή βιοδυναμικών σημάτων υψηλής ποιότητας.
3 ηλεκτρόδια (IN+, IN-, Αναφοράς)
Notes: BioAmp -> και κατάλληλο για κινητά και περιορισμένου χώρου έργα λόγω του μικρού μεγέθους και της απόρριψης θορύβου.

## Slide 12: Αρχιτεκτονική Συστήματος Νο.2
Arduino UNO R4 WiFi
Muscle Myoware 2.0 παρέχει ενισχυμένα σήματα, με ρυθμιζόμενο κέρδος και ενσωματωμένα αναλογικά φίλτρα για τη μείωση του θορύβου.
Adafruit USB Isolator
3 ηλεκτρόδια (IN+, IN-, Αναφοράς)
Notes: Myoware -> που καταγράφει τη μυϊκή δραστηριότητα και...
USB Isolator -> προστατεύει από θόρυβο, βρόχους γείωσης, υπερτάσεις και αιχμές, υποστηρίζοντας υψηλή ταχύτητα με απομονωμένη πηγή τροφοδοσίας 5V για ασφάλεια.

## Slide 13: Λειτουργίες Κεντρικής Συσκευής
Φορητή συσκευή που τοποθετείται στον αθλητή.
Παρέχει Ασύρματη μετάδοση δεδομένων πραγματικού-χρόνου μέσω BLE.
Συχνότητα Δειγματοληψίας 1kHz
Χρήση ΖωνοΠερατού Butterworth IIR ψηφιακού φίλτρου 4ου βαθμού με συχνότητες 25Hz έως 480Hz. Υλοποιήθηκε ως δύο φίλτρα 2ου βαθμού.
BLE υπηρεσία με μέγεθος πακέτου 236 bytes, δηλαδή 59 τιμές.
Notes: System implemented using C++ in ArduinoIDE.
Φίλτρα 2ου βαθμου για τη μείωση των αριθμητικών σφαλμάτων και τη διατήρηση της σταθερότητας.

## Slide 14: Λειτουργίες Περιφερειακής Συσκευής
Σύνδεση σε συσκευή
Λήψη πακέτων 236 bytes
Κινούμενο παράθυρο 500 δειγμάτων, που για 1000 δείγματα υπολογίζει:
ΜΤΡ
ΟΗΜΓ
ΜΣ
ΔΜΣ
2 αλγόριθμοι για πληροφορίες σχετικές με μυική κούραση
Εφαρμογή για απεικόνιση δεδομένων, υπολογισμών.
1
2
3
4
5
Notes: python

## Slide 15: Αλγόριθμος Α
Χρησιμοποιείται από Liu Shing-Hong et al., 2019
Μέσος όρος των 3 πρώτων τιμών
Αρχική
ΔΜΣ
Νέα
ΔΜΣ
Μέσος όρος των 3 νέων τιμών
Ανανέωση
ΔΜΣ
Αν >
Δείκτης Κούρασης
Επικύρωση μέσω Γραμμικής Παλινδρόμησης στην ΔΜΣ
%

## Slide 16: Αλγόριθμος Β
Χρησιμοποιείται από Qassim Hassan M. et al., 2022
Βήμα
έναρξης
Ανάλυση Πεδίου Συχνότητας
Διαχωρισμός σε υποσήμα Υψηλής και Χαμηλής Συχνότητας
Εφαρμογή
FFT
Στα δύο υποσήματα
Υπολογισμός
ΣΜΠ
Στιγμαίο Μέσο Πλάτος
Notes: Διαχωρισμός του σήματος sEMG σε συνιστώσες υψηλής συχνότητας (80-350Hz) και χαμηλής συχνότητας (25-79Hz) χρησιμοποιώντας ζωνοπερατό φίλτρο τέταρτης τάξης Butterworth.

## Slide 17: Πρωτόκολλο Πειράματος
Προετοιμασία
Τοπικό ξύρισμα
καθαρισμός με οινόπενυμα
Τοποθέτηση
Μυς: Vastus Medialis
Ηλεκτρόδιο αναφοράς στο γόνατο
Άσκηση
Ισομετρική έκταση ποδιού
Χρονική Διάρκεια
10 sec ξεκούραση
60-80 sec άσκησης
Αθλητές που συμμετείχαν
10 άντρες, 1 γυναίκα
Ηλικία 29.73 ± 7.98
3 συνεδρίες ο καθένας
Βάρος
11kg, 18kg ή 25kg ανάλογα τον αθλητή

## Slide 18: Εφαρμογή Backend
Βάση Δεδομένων ΗΜΓ
Προσωπικά Δεδομένα
Δεδομένα Συνεδριών
Όνομα
Επώνυμο
Ύψος
Βάρος
Ηλικία
Φύλο
id
id = individ_id
Ημερομηνία συνεδρίας
Πίνακας ΔΜΣ
Πίνακας ΜΣ
Πίνακας Αλγορίθμου Α
Πίνακας Αλγορίθμου Β
Individ_id
Notes: MongoDB Cloud

## Slide 19: Εφαρμογή Frontend
Notes: the frontend was implemented using React.js, offering three options.
new athletes can be registered by providing the necessary personal information.

## Slide 20
Notes: Η δεύτερη επιλογή περιλαμβάνει την εκτέλεση δοκιμών σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να καταγράφουν και να παρακολουθούν δεδομένα sEMG από τους αθλητές κατά τη διάρκεια των ασκήσεών τους, παρέχοντας feedback σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την κατάσταση των μυών και τα επίπεδα κόπωσης. Κατά το πάτημα του κουμπιού Start Test (Έναρξη δοκιμής) η συσκευή αρχίζει να εκτελεί τη διαδικασία που περιγράφεται στη λειτουργικότητα της περιφερειακής συσκευής BLE, ενώ ο αθλητής διατηρεί τη σωστή στάση του σώματος. Στην οθόνη εμφανίζονται δύο διαγράμματα για την παρατήρηση σε πραγματικό χρόνο των δεδομένων που λαμβάνονται, των υπολογισμών και των αποτελεσμάτων των δύο αλγορίθμων. Ο επιστήμονας που διαχειρίζεται τη χρήση της εφαρμογής, πρέπει να πατήσει το πλήκτρο 'CTRL+B' για να τερματίσει τη συνεδρία. Στη συνέχεια, τα διαγράμματα παραμένουν στην οθόνη για να επιτρέπουν την αλληλεπίδραση.

## Slide 21: Επίδειξη Συνεδρίας
Βάρος 11kg
Διάρκεια 70 sec

## Slide 22
Αναζήτηση με βάση όνομα, επώνυμο
Επιλογή ημερομηνίας συνεδρίας
Οπτικοποίηση Αποτελεσμάτων

## Slide 23: Ανάλυση Αποτελεσμάτων
Κλίση γραμμικής παλινδρόμησης -0.08524 Hz/sec για ΜΣ και -0.06769 Hz/sec για ΔΜΣ
Αύξηση του ΟΗΜΓ, προκαλώντας την ενεργοποίηση του αλγορίθμου Β
Επίπεδο κούρασης από 20% έως 30%,
Δύο απότομες πτώσεις στο 15%
Απαραίτητη η χρήση της πολυωνυμικής προσαρμογής.
Notes: Εύρος ΔΜΣ, ΜΣ σε ξεκούραση 65-80 50-55
Αλγόριθμος Α
Αυτός ο αλγόριθμος, όπως αναφέρθηκε, χρησιμοποιεί τις 3 πρώτες τιμές του MPF ως βασική γραμμή και στη συνέχεια τις συγκρίνει με τις 3 τελευταίες τιμές του MPF. Σε πολλές συνεδρίες παρατηρήθηκε ότι οι τιμές MPF αυξήθηκαν ελαφρώς περισσότερο από το συνηθισμένο, οδηγώντας σε άμεση μείωση του επιπέδου κόπωσης, όπως συνέβη σε αυτή την περίπτωση.
Αλγόριθμος Β
Με χρήση του πολυνομιαλ φιτ και του κινούμενου μέσου όρου, διαπιστώνεται αύξηση της κούρασης

## Slide 24: Προβλήματα
Πολλαπλά παρελκόμενα με τον αισθητήρα
Προβλήματα γείωσης του Myoware 2.0
Πολλαπλά καλώδια TRS-to-TRS
USB isolator δεν βοήθησε
Προβλήματα Θορύβου
Notes: Grounding Problems
Proper Grounding Crucial: Minimizes noise, ensures signal accuracy.
Human Touch: Provided necessary grounding, indicating deficiencies.
Noise Issues
Floating Ground: TRS-to-TRS cable connection likely causing ambient noise.
Ineffective Solutions: Adafruit USB isolator and step-by-step component testing did not resolve noise.
Sensor Stability
Inconsistent Performance: Intermittent stable signals; overall instability.
Possible Manufacturing Defects: MyoWare 2.0 sensor released in Dec 2022 may have defects.

## Slide 25: Σύγκριση με βιβλιογραφία
Άρθρο Liu Shing-Hong et al., 2019
10 άνδρες με κλίση -0.0065 ± 0.00562 Hz/sec
Παρούσα διπλωματική εργασία
11 άτομα με κλίση -0.0571 ± 0.04168 Hz/sec
Αλγόριθμος Α
Αλγόριθμος Β
Άρθρο από Qassim Hassan M. et al., 2022
Παρούσα διπλωματική εργασία
Notes: Βιβλιογραφία Low Frequency Component (blue line) and High Frequency Component (red line)
Παρούσα διπλωματική Low Frequency Component (blue line) and High Frequency Component (πορτοκαλί line)

## Slide 26: Μελλοντικές Επεκτάσεις
Βελτιώσεις στους αλγορίθμους
Εξέταση των αλγορίθμων πάνω σε μεγαλύτερ όγκο δεδομένων
Χρήση μεθόδων Μηχανικής Μάθησης
Βελτιώσεις στο Hardware
Διόρθωση προβλημάτων αισθητήρων
Εφαρμογή καλύτερων φίλτρων
Υψηλότερη συχνότητα δειγματοληψίας
Επέκταση Συστήματος
Ενσωμάτωση μετρητών καρδιακού ρυθμού
Παρακολούθηση περισσότερων μυών στον ίδιο χρόνο
Notes: Ενσωμάτωση μετρητών καρδιακού ρυθμού και επιταχυνσιόμετρων για ολοκληρωμένη αξιολόγηση του φόρτου εργασίας και της κόπωσης

## Slide 27: Ευχαριστώ!
Ερωτήσεις;